## Slide 1
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_06
Název materiálu: Zařízení veřejného vodovodu I
Tematická oblast: Vodárenství – 1. ročník instalatér
Anotace: Prezentace objasňuje význam a funkci důležitých zařízení veřejného vodovodu
Očekávaný výstup: Žák vysvětlí význam pramenní jímky, vodárny, vodojemu a čerpací stanice
Klíčová slova: Pramenní jímka, vodojem, vodárna, čerpací stanice
Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce.
Obor: Instalatér
Ročník: 1.
Autor: Mgr. Jan Zmátlík
Zpracováno dne: 5.9.2012
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

## Slide 2: Zařízení veřejného vodovodu I
Pramenní jímka, vodojem, vodárna a čerpací stanice

## Slide 3: Pramenní jímka
Je zařízení pro zachycení zdroje vody, pramene
Může být jímací zářez, studna
Je místem, kde může být připojeno vodovodní potrubí
Buduje se v místech zdroje vody
Zdroj vody může být různě vydatný – pro vlastní potřebu nebo pro větší odběr vody

## Slide 4: Vodárna
Vodárna je stavba se zařízením pro jímání, úpravu a následně dopravu vody do vodojemu
Je zařízením, kde se voda z vodního zdroje upraví tak, aby se stala pitnou
Voda do vodárny je přivedena potrubím ze zdroje vody
Voda z vodárny je přiváděcím potrubím (řádem) vedena do vodojemu
Vodárna se může nacházet na okraji města

## Slide 5: Provoz vodárny
Kvalita přiváděné vody se ověřuje rozbory
U vody se ověřují fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti
Ověřuje se a upravuje se obsah některých látek zejména manganu a železa
Provádí se odkyselení a dezinfekce vody
Z povrchových vod se odstraňují rozpustné i nerozpustné látky

## Slide 6: Vodárna
Obr. č.1

## Slide 7: Vodojem
Je obvykle podzemní nebo věžový nadzemní a v jeho blízkosti se může nacházet úpravna vody
Je zásobní nádrž (obvykle betonová)
Zajišťuje dostatek vody a dostatečný tlak vody ve vodovodním řádu
Plní se gravitačně nebo čerpadly
Upravená voda se kontroluje rozborem v laboratoři

## Slide 8: Věžový vodojem
Obr.č.2

## Slide 9: Čerpací stanice
Zajišťuje čerpání vody ve výtlačném vodovodu a doplňuje vodu do vodojemu
Hlavním zařízením jsou čerpadla
Další zařízení jsou armatury
Nachází se poblíž zdroje vody, vodárny nebo vodojemu
Provoz čerpadel znamená spotřebu elektrické energie

## Slide 10: Čerpadlo
Obr.č.3

## Slide 11: Odkazy
Obrázek č. 1 Podolská vodárna http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podolsk%C3%A1_vod%C3%A1rna_zevnit%C5%99_1.JPG
Obrázek č.2 Věžový vodojem - Vlastní tvorba.
Obrázek č. 3 Elektrické odstředivé čerpadlo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektrick%C3%A9_odst%C5%99ediv%C3%A9_%C4%8Derpadlo_ze_strany,_%C3%9AV_K%C3%A1ran%C3%BD.jpg

## Slide 12: Konec prezentace