## Slide 1
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_18
Název materiálu: Technologické vlastnosti materiálů
Tematická oblast: Vodárenství – 1. ročník instalatér
Anotace: Prezentace uvádí technologické vlastnosti materiálů a jejich charakteristiky
Očekávaný výstup: Žák popíše na příkladech jednotlivé technologické vlastnosti materiálů
Klíčová slova: technologické vlastnosti materiálů, tvárnost, slévatelnost, svařitelnost, obrobitelnost, odolnost proti opotřebení
Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce.
Obor: Instalatér
Ročník: 1.
Autor: Mgr. Jan Zmátlík
Zpracováno dne: 16.10.2012
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

## Slide 2: Technologické vlastnosti materiálů

## Slide 3: Technologické vlastnosti
Patří mezi důležité vlastnosti technických materiálů
Předurčují vhodnost materiálu k opracování
Význam technologických vlastností je zejména pro výrobu a pro povrchové opracování

## Slide 4: Technologické vlastnosti
Jedná se o tyto vlastnosti:
Tvárnost
Slévatelnost
Svařitelnost
Obrobitelnost
Odolnost proti opotřebení

## Slide 5: Tvárnost
Tváření je častým způsobem výroby, při které je podstatou změna tvaru působení síly aniž by došlo k poškození materiálu nebo narušení jeho celistvosti
Tvárnost je možnost materiálu měnit tvar působením síly bez porušení materiálu
Materiály vhodné k tváření jsou např. ocel, hliník, měď nebo plasty

## Slide 6: Slévatelnost
Slévatelnost je schopnost některých materiálů po jejich roztavení v tekutém stavu vyplnit dutinu ve formě.
Sléváním vyhotovujeme výrobky – odlitky, které lze ještě dále opracovávat
V instalatérské praxi se jedná například o litinová článková otopná tělesa a litinové trouby

## Slide 7: Svařitelnost
Je vlastnost materiálu, která umožňuje jej roztavit a v tekutém stavu je pevně a nerozebíratelně spojit
Svařitelnost je využívána v instalatérské praxi u oceli (např. ocelové trubky) a některých druhů plastů (plastové trubky – PP, PE, PB)
Svařují se zásadně trubky z oceli se zaručenou svařitelností označené na konci číslicí 3, 5, nebo 8 např. 11 353
Svařují se materiály stejného druhu

## Slide 8: Obrobitelnost
V některých případech je třeba ověřit možnost opracování materiálu obráběním např. soustružením, frézováním, vrtáním pomocí řezných nástrojů
Obrobitelnost závisí zejména na tvrdosti a houževnatosti materiálu
Materiály velmi tvrdé a houževnaté je nutné opracovávat jinými způsoby nebo obrábět speciálními řeznými nástroji

## Slide 9: Odolnost proti opotřebení
Je významná vlastnost materiálu s ohledem na předpokládanou a požadovanou životnost výrobku z daného materiálu.
Opotřebení se projevuje při provozu, vliv na míru opotřebení má teplota, provozní zatížení, pevnost, tvrdost a houževnatost materiálu, chemické vlastnosti působícího materiálu a další.
Opotřebení se projevuje zeslabením materiálu a je nejčastěji způsobeno třením mezi tělesy

## Slide 10: Kontrolní otázky
1. Mezi jaké vlastnosti patří slévatelnost a obrobitelnost?
2. Jaký spoj docílíme svářením?
3. Pro svařování ocelových trubek je vhodná jaká ocel?
4. Čím je obvykle způsobeno opotřebení materiálu?
5. Uveďte druhy technologických vlastností

## Slide 11: Odpovědi
1. Slévatelnost a obrobitelnost patří mezi technologické vlastnosti
2. Svářením docílíme pevný, nerozebíratelný spoj
3. Pro svařování ocelových trubek je vhodná ocel se zaručenou svařitelností např. třídy 11 353
4. Opotřebení materiálu je obvykle způsobeno třením mezi tělesy
5. Druhy technologických vlastností: tvárnost,
slévatelnost, svařitelnost, obrobitelnost, odolnost proti opotřebení

## Slide 12: Konec prezentace